## Slide 1: Revisão de Fundamento de Redes de Computadores
By Casseb

## Slide 2: Sumário
Fatores para falha na comunicação
Rede Convergida
Tipos de Rede
Tratamento de colisão
Domínio de colisão e BroadCast
Equipamentos na rede
Fibra óptica
Cabo estruturado

## Slide 3: Fatores para falha na comunicação
Externos
  Qualidade no caminho
  Mudanças de forma
  Redirecionamentos
  Transmissões simultâneas
Internos
  Tamanho da mensagem
  Complexidade da mensagem
  Importância da mensagem

## Slide 4: Rede convergida
No passado quando não era utilizado rede convergida, era necessário um tipo de cabeamento para cada serviço, na rede convergida o mesmo cabeamento funciona para todo tipo de aparelho pois utilizam o mesmo padrão na comunicação.

## Slide 5: Tipos de Rede

## Slide 6: Rede ponto-a-ponto
Rede onde um computador é liga a outro diretamente, sem um servidor para centralizar os recursos.
Segurança precária
Cada usuário é responsável por administrar os recursos e compartilhar na rede

## Slide 7: Modelo Cliente/Servidor
Transferência de dados por conta do servidor, onde pode ser controlado a autenticação do usuário.
Melhor organização
Melhor Segurança
Melhor performance

## Slide 8: Tratamento de Colisões
Controle de acesso ao meio via CSMA-CD. Onde:
CS (Carrier Sense): Identificar se está ocorrendo transmissão
MA (Multiple Access): Múltiplos nós concorrendo a utilização da mídia
CD (Collision Detection): Identifica e trata colisões
O CSMA identifica que esta disponível a mídia, o CD escuta o nó enquanto transmite os dados, se é detectado uma colisão, o nó espera um período e tenta transmitir novamente
Assista o vídeo onde é usado uma analogia para memorizar as siglas e seus significados.

## Slide 9: Domínio de colisão e BroadCast
Pode ser separado os nós em domínio, desta forma colisões e restrições são separadas como se fizessem parte de outra rede.
Uma comunicação BroadCast envia um quadro a todos os nós do mesmo domínio ao mesmo tempo.

## Slide 10: Equipamentos na rede

## Slide 11: Modem
Vem da junção de modulador e demodulador.
Modula o sinal digital para ondas analógicas para transmissão por linha telefônica e demodula analógico para digital.
Pode ser acesso discado (ADSL) ou banda larga (Cable Modem)

## Slide 12: Repetidor
Interliga equipamentos de mesma tecnologia
Equipamento simples que somente recebe o sinal por uma porta e entrega para outra estendendo o alcance da rede.

## Slide 13: Hub
Ponto central ou concentrador, cria uma conexão física entre nós
Semelhante ao repetidor mas com várias portas
Recebe sinal e transmite ao mesmo tempo
Podendo ser dos seguinte tipos:
  Passivo
  Ativo
  Inteligente
  Gerenciável

## Slide 14: Access Point
Conecta nós usando radiofrequência.
Hotspot permite conexão com a internet sem conexão com rede particular (usado em grandes cidades para manter sua conexão ativa enquanto você se desloca)
Rede wireless ad hoc conecta 2 ou mais nós sem usar access point

## Slide 15: Bridge
Semelhante ao repetidor mas possuindo uma certa inteligência já que trabalha na camada 2 do modelo ISSO/OSI (possui software)
Geralmente possui somente 2 portas.

## Slide 16: Switch
Sua funcionalidade é semelhante ao bridge (trabalha na camada 2 e tem software) e fisicamente semelhante ao hub (possui mais de 2 portas)
Diferente do hub, cada porta do switch possui seu segmento, evitando colisões entre quadros.

## Slide 17: Roteador
Usado para conectar duas ou mais redes de tecnologias diferentes.
Roteador de ponta conecta um cliente á internet
Roteador de núcleo transmite dados entre outros roteadores.

## Slide 18: Fibra Ótica

## Slide 19: Como funciona?
Utilizado quando há necessidade de muito cabeamento, passar por campos eletromagnéticos ou necessidade da rede passar pela rua (ao ar livre).
Alta velocidade pois usa sinais luminosos, (0 = desligado,1 = ligado) para fazer a comunicação.

## Slide 20: Composição do cabo de fibra
Fibra – Núcleo do cabo feito de sílica ou polimérico com alto grau de pureza.
Coating – Envolve a fibra feito de sílica com refração um pouco mais baixo.
Buffer – Envolve o Coating, podendo ser uma geléia.
Kevlar – Malha de fibra que protege o cabo para não danificar na montagem.
Jacket – Camada externa que protege todas.

## Slide 21: Mecanismo de proteção física
Tight Buffer – Buffer envolve totalmente a fibre revestida
Loose Tube – Há um preenchimento entre o Buffering e a fibra revestida.

## Slide 22: Vantagens e Desvantagens
Vantagens
  Sem necessidade de repetidor
  Peso e tamanho pequenos
  Isolação elétrica e eletromagnética
  Matéria-Prima abundante
Desvantagens
  Somente uma direção, sendo necessário uma fibra para enviar dados e outra para receber.
  Alto custo na instalação e manutenção

## Slide 23: Atenuação
Perda de potência na transição pelo meio físico
Fatores de atenuação:
  Absorção – pequenas falhas na transparência da fibra absorvem a luz, influenciando nesta potência.
  Espalhamento – Variação na densidade do material “espalha” a luz.
  Curvaturas – Curvas na fibra.