## Slide 1: Revisão de Arquitetura de Computadores
By Casseb

## Slide 4: Modelo de Von Neumann

## Slide 5: Primeira Geração (1951-1959)
Cerca de 20.000 Válvulas
Alto consumo de energia
Queimavam frequentemente
Exemplos: MARK I, ENIAC, EDVAC

## Slide 6: Segunda Geração (1959-1965)
Tecnologia baseado em Transistor
Linguagem de alto nível
Menos consumo de energia
Ex: IBM 1401, IBM 7094

## Slide 7: Terceira Geração (1965-1975)
Computadores baseado em Circuito Integrado – CI
Transistores e outros componentes em um único chip (Microprocessador)
Menos consumo e menores
Ex: IBM /370, DEC PDP 8

## Slide 8: Quarta Geração (1975-1990?)
Se difere dos demais pela escala de integração que indica quantos componentes eletrônicos podem ser integrados em um único chip

## Slide 9: Tabela resumida
Geração | Primeira | Segunda | Terceira | Quarta
Época | 1951-59 | 1959-65 | 1965-75 | 1975-?
Exemplo | MARK I e ENIAC | IBM 1401 UNIVAC | IBM /370 DEC PDP 8 | Cray Micros
Tecnologia | Válvulas 20.000 | Transistor | CI | CI VLSI
Memória | 2K | 32K | 128K | 1M
MIPS | 0,01 | 0,1 | 1 | 10

## Slide 10: O que é Computador?
Computador é uma máquina que recebe dados, processa sob o controle de um programa e retorna o resultado através de uma saída

## Slide 11: Dados e Informação
Dados
Processamento
Informação

## Slide 12: Representação de Informação (BIT)
Menor unidade
0 ou 1 (Binário)

## Slide 13: Byte
É um grupo ordenado de 8 bits

## Slide 14: Caractere
Menor elemento na linguagem humana
Conjuntos de Bits

## Slide 15: Palavra
Valor Fixo (32 ou 64 bits)

## Slide 16: Grandezas
Todo valor é indicado em base 2
1Kb represente 1024 bytes (210)
1Mb represente 1024 X 1024 (220)

## Slide 17: Hardware
Componentes físicos
Divide-se em Sistema central (CPU, Memória, Placas, etc..) e Periféricos de E/S
Você chuta ele

## Slide 18: Software
Conjunto de programas (inclusive sistema operacional)
Você xinga ele.

## Slide 19: Controladores de Periféricos

## Slide 20: Barramento
Barramento ou Bus é o caminho por onde os dados trafegam dentro do computador.
Quanto maior o tamanho do barramento mais dados ele transmite de uma vez.

## Slide 21: CPU – Unidade Central de Processamento
Cérebro do computador
Função de executar instruções e controlar operações no computador
Localizado na placa-mãe é um pequeno chip também chamado microprocessador

## Slide 22: Diferenças entre CPU
Estrutura interna
Tipo de tecnologia empregada
Conjunto de Instruções (programa escrito para controlar a CPU)
Para padronização os fabricantes agrupam CPUs com conjunto de instruções semelhantes em famílias.

## Slide 23: Constituição da CPU
UC – Unidade de controle Controla os componentes, busca, interpreta e controla a execução das instruções.
ULA – Unidade lógica e Aritmética que efetiva a execução da instrução.
CI – Contador de Instrução Armazena o endereço da próxima instrução que será executada
RI – Registrador de Instrução Armazena a instrução a ser executada
ACC Acumulador – Armazena os dados, tanto de entrada quanto de resultados, para a ULA, o tamanho da palavra é o tamanho do acumulador.

## Slide 24: Instrução
Um programa precisa ter uma serie de instruções de máquina.
As instruções precisam ser detalhadas, divididas em pequenas etapas de operações.
Estas etpas são trazidas uma a uma para a UC, e então, feita a análise, caso necessário utilizar dados, estes são buscados na memória e em seguida é processado na ULA.

## Slide 25: UC – Unidade de Controle
Gera uma cadência de pulsos elétricos (Clock)
Clock é medido em Hz(Ciclos por segundo) e indica a frequência com que os ciclos ocorrem.
Uma instrução pode gastar um ciclo ou vários
Seu funcionamento é coordenado pelo programa

## Slide 26: Estratégia de implementação de processadores
CISC – Complex Instruction set computer: Conjunto de instruções maior e mais complexo com ciclo de processamento mais lento
RISC – Reduced Instruction set computer: Conjunto de instruções menor e mais simples, com ciclo de processamento rápido.

## Slide 27: ULA – Unidade lógica e Aritmética
Realiza as 4 operações básicas e instruções de caráter lógico (maio, menor, igual, etc...)
Opera os dados baseado na ordem do programa. O resultado é devolvido para memória principal.

## Slide 28: Registradores
Registradores armazenam temporariamente os dados que a UC e ULA vão usar.
Processador de 32 bits indica que o registrador é de 32bits

## Slide 29: Memória
Memória são dispositivos que armazenam dados
Para programas e dados serem executados pela CPU é necessário que estejam em memória

## Slide 30: Memória Principal
Dividida em RAM e ROM são dispositivos que armazenam dados temporariamente.
Todas informação deve estar na memória principal para ser processada.

## Slide 31: Memória RAM
Necessita de energia elétrica (volátil)
Memória de acesso randômico
Grava e lê dados
Alta velocidade
Endereçadas por grupos de 8,16,32 ou 64 bits
(Explicar sobre endereço de ram)

## Slide 32: ROM (Read only Memory)
Somente leitura
Menor e mais lenta que RAM
Gravada permanentemente pelo fabricante, não precisa de energia (não volátio)
Responsável pela principais rotinas do micro, como ligar, verificar se o teclado esta sendo pressionado, etc..

## Slide 33: Memória Cache
Volátil
Alta velocidade
Função de melhorar performance em cálculos com os mesmos valores repetidas vezes (ex: multiplicação de matrizes)
Alto custo

## Slide 34: Memória Secundária
Armazena grandes quantidades de informação
Não volátil
Velocidade de acesso inferior a memória principal
Custo mais baixo que a memória principal

## Slide 35: Memória virtual e paginação
Caso a memória Ram se exgote o sistema operacional utiliza o disco rígido.
Uso causa lentidão pois a velocidade do disco rígido é inferior ao da RAM
Isto é Paginação ou SWAP de disco

## Slide 36: Relação entre dispositivos de Armazenamento

## Slide 37: Sistema de Numeração
Sistema Binário = Base 2
Sistema Decimal = Base 10
Sistema Octal = Base 8
Sistema Hexadecimal = Base 16
Base Qualquer = Base B ou Base N

## Slide 39: Conversão Base 2 para Base 8

## Slide 40: Conversão Base 2 para Base 16

## Slide 41: Base 8 ou base 16 parra binário
Basta representar cada um de seus algarismos para sua respectiva representação binária

## Slide 42: Base 8 para Base 16

## Slide 43: Base 16 para Base 8

## Slide 44: Base 10 para Base 2 e Base 2 para Base 10
(Tabela Maluca)